Рассмотрен обобщенный закон распределения эмпирических обеспеченностей годового стока, при которых наблюдаются разрывы их ординат. Ниже эти обеспеченности P* будем условно называть разрывными. В силу полимодальности годовой сток различных рек может иметь “запрещенные” природой интервалы значений при одних и тех же обеспеченностях. Это возможно, если причина полимодальности годового стока имеет общепланетарный характер, обусловленный особенностями общей циркуляции атмосферы. Здесь нелишне напомнить, что закон распределения скорости зонального переноса в атмосфере является полимодальным. Более того, модальные значения скорости являются дискретными случайными величинами. Обобщенный закон распределения разрывных обеспеченностей строился на основе эмпирических кривых обеспеченности годового стока рек Европы и Российского Дальнего Востока. На каждой кривой выбирались 2 - 6 самых больших разрывов по ординате. Разрывом считался интервал с отсутствием точек или наличием не более одной точки в нем. Показано, что обобщенный закон распределения разрывных обеспеченностей является полимодальным. При этом модальные значения разрывных обеспеченностей кратны 5%. Интерес к закону распределения разрывных обеспеченностей определяется тем, что их наиболее часто повторяющиеся значения могут совпадать с нормативными обеспеченностями, которые используются для получения расчетных гидрологических характеристик, при назначении обеспеченности нормального водопотребления и водопользования при проектировании гидроузлов. В этих случаях мы будем получать более высокие ошибки расчетных величин годового стока и гарантированной отдачи водохранилищ, чем это оценивается соответствующими нормативными документами. Наиболее часто повторяющиеся “интересные” величины P* близки к значениям 5%, 95% и расположены в интервале 75-85%. Именно эти обеспеченности наряду с другими рассматриваются в качестве нормативных при проектировании гидроузлов. Норматив обеспеченности 95% применяется при проектировании водохранилищ, предназначенных для водоснабжения небольших городов и поселков, мелкой промышленности. Обеспеченности 75-85% назначаются при проектировании ГЭС, вырабатывающих электроэнергию для небольших производственных предприятий и коммунальных хозяйств малых городов и сел, а также при проектировании гидроузлов, предназначенных для водоснабжения рыбных прудов. Наиболее повторяющийся диапазон P*, равный 75-85%, составляет половину диапазона нормативных обеспеченностей 75-95%, на которые рассчитываются оросительные системы, а также гидроузлы, обеспечивающие водоснабжение рыбоводства в реках. Модальные значения P*, равные 5% и 95%, также являются нормативными величинами и используются для расчета коэффициента асимметрии и среднеквадратического отклонения биномиального распределения графоаналитическим методом. Обнаруженная особенность систематических разрывов ординат эмпирических кривых обеспеченности годового стока различных рек при одних и тех же обеспеченностях, должна учитываться в гидрологических и водохозяйственных расчетах, особенно в тех случаях, когда эти обеспеченности являются нормативными.